Z KARTEK HISTORII – SYNCHRONIZACJA

I  DYSTRYBUCJA SYGNAŁU CZASU

W  POLSKIEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ.

Spis treści:

- Wstęp.

- Zagadnienia synchronizacji.

2.1. Niektóre definicje.

2.2. Uwagi wstępne.

2.3. Synchronizacja w sieci PDH.

2.4. Synchronizacja w sieci SDH.

2.5. Realizacja budowy nowej sieci synchronizacyjnej.

2.6. Realizacja prac badawczo-rozwojowych z zakresu synchronizacji, które zostały wdrożone do eksploatacji.

2.6.1. Prace badawczo-rozwojowe z zakresu synchronizacji, które   umożliwiły rozpoznanie i rozwiązanie wielu problemów.

3.  Realizacja prac z zakresu dystrybucji sygnału czasu.

4.  Znaczące wydarzenia dotyczące zagadnień synchronizacji.

4.1. Powołanie służb utrzymania częstotliwości i czasu – UCC.

4.2. Organizacja szkoleń z zakresu synchronizacji.

4.3. Organizacja Narad Technicznych służb UCC.

4.4. Robocze Spotkania/Narady UCC.

5.  Działalność specjalistów TPSA w zakresie zagadnień synchronizacji i

dystrybucji sygnału czasu.

6.  Dokumenty dotyczące zagadnień synchronizacji i dystrybucji sygnału

czasu.

7.  Podsumowanie.

8.  Literatura.

………………………………………………………………………..

- Wstęp.

Tematyka ta jest wysoce specjalizowana. Niniejszy opis nie dotyczy wyjaśnień „zasad działania systemów”. Wyjaśnienia tych „zasad” można znaleźć w dokumentach i literaturze (patrz pkt. nr. 6 i 8).

Opis dotyczy „powstania, przebiegu i rozwoju zdarzeń” związanych z zagadnieniami synchronizacji i dystrybucji sygnału czasu w polskiej sieci telekomunikacyjnej. Przedstawiono tylko wybrane definicje niektórych pojęć (pkt. nr. 2.1.).

Chronologicznie przedstawiono, wykazy wydanych dokumentów (pkt.

nr. 6.) oraz literatury (pkt. nr. 8.). Z chronologii wydania poszczególnych dokumentów oraz literatury– wynika proces powstania i historyczny rozwój - zagadnień synchronizacji oraz (w ostatnich latach) zagadnień dystrybucji sygnału czasu w polskiej sieci telekomunikacyjnej. Daty lub  rok, w którym powstała lub zakończono daną pracę - są zakreślone kolorem żółtym i umieszczone w nawiasach kwadratowych.

2. Zgadnienia synchronizacji

2.1.  Niektóre definicje.

- „Pierwotny zegar odniesienia (PRC)” -   zegar, będący źródłem częstotliwości odniesienia dla innych zegarów, którego skala czasu jest koordynowana wyłącznie ze skalą UTC.

- „Wtórne źródło sygnałów synchronizacji SSU” – urządzenie

wypełniające logiczną funkcję wyboru częstotliwości odniesienia,    jej przetworzenia i dystrybucji, posiadające odpowiednie  charakterystyki jakościowe.

- „Zegar SEC” – zegar urządzenia sieci SDH.

- „Synchronizacja sieci” – ogół przedsięwzięć zapewniających zadawalającą zgodność przebiegów taktowania wytwarzanych przez różne zegary sieci telekomunikacyjnej.

„Zadawalająca zgodność - oznacza taką zgodność taktów, przy której utrata informacji spowodowana przesunięciami czasowymi taktów mieści się w wyznaczonych granicach;

- „Sieć synchronizacyjna” – zbiór zegarów o odpowiednich charakterystykach np. SSU, oraz połączeń pomiędzy nimi. Sieć synchronizacyjna, w ogólności, nie tworzy żadnej fizycznie wydzielonej struktury. Jest natomiast jedną z warstw sieci telekomunikacyjnej i korzysta z jej fizycznych zasobów, szczególnie dla przenoszenia sygnałów synchronizacji.

- „Łańcuch synchronizacji” – aktywne połączenie węzłów i łączy dla transmisji sygnałów synchronizacji.

- „Sygnał synchronizacji” – sygnał wykorzystywany do synchronizowania fazy lub częstotliwości przebiegów generowanych w urządzeniach.

2.2.  Uwagi wstępne.

Problemy synchronizacji pojawiły się już w PPiTT na początku lat osiemdziesiątych poprzedniego wieku, kiedy wprowadzano do sieci transmisyjnej analogowej systemy telefonii wielokrotnej K1920.

Wystąpił wtedy problem ze spełnieniem normy (5x10-8) na stałość dobową częstotliwości układu generacyjnego, generatora systemu podstawowego. W związku z powyższym w Centralnym Laboratorium Telekomunikacji Międzymiastowej (CLTM) podjęto działania nad rozwiązaniem tego problemu. Instytut Łączności opracował zgodnie z wymaganiamieksploatacji, urządzenie częstotliwości wzorcowych, które zostało zainstalowane na Centralnej Stacji Telefonii Nośnej (CSTN) w Warszawie. Z urządzenia tego były przesyłane w sieci analogowej sygnały częstotliwości wzorcowych 300 KHz do różnych układów synchronizacji fazowej opracowanych przez CLTM i zainstalowanych w układach generacyjnych systemów K-1920, stosowanych głównie na magistralach kablowych południowej Polski.

Następnym ciekawym wydarzeniem w historii synchronizacji była sprawa zgłoszona w [1987 r.] do PPiTT  przez agencję Chińską Sinhua, odnośnie problemów dotyczących jakości transmisji faksowych.

CLTM podjęło odpowiednie działania nad rozwiązaniem tego problemu, którego przyczyną była resynchronizacja na styku pomiędzy zegarem centrali E-10A (stałość częstotliwości 5 x 10-9) a współpracującym zegarem krotnicy TCK 30 (stałość częstotliwości 5 x 10-5). Problem ten rozwiązano poprzez wprowadzenie do płyty zegara     P 520 krotnicy TCK 30 układu synchronizacji fazowej.

2.3.  Synchronizacja w sieci PDH

W sieciach transmisyjnych PDH w zasadzie nie występuje problem synchronizacji sieci, chociaż konieczna jest synchronizacja odbiornika z nadajnikiem oraz potrzebne jest fazowanie ramki urządzenia odbiorczego z ramką odbieraną.

Potrzeba synchronizacji występuje tylko w przypadku komutacji sygnałów cyfrowych w centralach cyfrowych i przełącznicach automatycznych sygnałów cyfrowych. Każdy system komutacyjny może pracować tylko z jednym określonym rytmem i w przypadku odbioru z jakiegoś traktu sygnału o innym taktowaniu, z którym nie może się zsynchronizować, następuje utrata lub powtórzenie informacji cyfrowych.

W centralach cyfrowych, gdy przesunięcie zawartości odbieranego sygnału wynosi jedna ramka powiększona o wartość rezerwy ΔT=18 µs występuje poślizg kontrolowany, który powoduje utratę lub powtórzenie próbki we wszystkich kanałach czasowych w ramce. Wspomniana wyżej rezerwa ΔT rejestru wejściowego pozwala na unikanie poślizgu w przypadku przesuwania się odbieranej ramki w granicach ± ΔT.

W związku z wprowadzaniem na początku lat dziewięćdziesiątych do sieci telekomunikacyjnej central cyfrowych wystąpiła konieczność wprowadzenia synchronizacji  do central cyfrowych, celem ograniczenia występowania poślizgów.

- W [1991 r.] została uruchomiona centrala międzynarodowa

5 ESS i podjęto w PPiTT działania mające na celu synchronizację tej centrali. W Warszawie wybudowano, kabel koncentryczny (6 torów 2,6/9,5 mm) pomiędzy Głównym Urzędem Miar (GUM) - ul. Elektoralna 2, a budynkiem Telekomunikacji przy ul. Nowogrodzkiej. Kablem tym były przesyłane sygnały częstotliwości wzorcowej 5 MHz z GUM do centrali międzynarodowej 5 ESS dla potrzeb synchronizacji zegara tej centrali.

- W [1993 r.] podjęto w TP S.A. prace w celu przeprowadzenia synchronizacji centrali międzymiastowej CEMA w Warszawie i kilkunastu miejscowych central cyfrowych S-12 węzła warszawskiego.

- W [1995 r.], zgodnie z dokumentem „Wytyczne Zarządu TP S.A. z dnia 7.12.1995 r. w sprawie wprowadzenia planu synchronizacji central cyfrowych TP S.A. na okres przejściowy” - podjęto działania związane z wprowadzeniem synchronizacji do 12 central międzymiastowych, tranzytowych EWSD. Centralą nadrzędną z której rozprowadzony był sygnał synchronizacji w sieci PDH do 12 central tranzytowych była centrala CEMA w Warszawie.

2.4.  Synchronizacja w sieci SDH

Przed pojawieniem się systemów SDH, praktycznie jedynymi systemami wymagającymi synchronizacji były centrale cyfrowe. Przy ich synchronizacji sygnał z zegara klasy PRC był rozprowadzany do innych central za pomocą łączy PDH. Pojawienie się systemów synchronicznych SDH w istotny sposób zmieniło potrzeby synchronizacji oraz podejście do tego zagadnienia, przede wszystkim dlatego, że znacząca część procesów zachodzących w urządzeniach SDH odbywa się synchronicznie, w takt sygnałów dostarczanych przez wewnętrzne układy zegarowe SEC krotnicy SDH, a to oznaczało, że wszystkie układy SEC w sieci powinny być zsynchronizowane.

- W [1995 r.] podjęto w sieci TP S.A. prace związane z wprowadzeniem systemów SDH. W TP S.A.- CBR powstał projekt przejściowy „Plan synchronizacji sieci SDH i central międzymiastowych”.

Następnie po wybudowaniu sieci transmisyjnej SDH, opartej o systemy NEC, wprowadzono zarządzeniem nr 50 Prezesa Zarządu TP S.A. [z dnia 17 listopada 1997 r.] dokument „Plan synchronizacji sieci telekomunikacyjnej TP S.A.”.

Zgodnie z tym dokumentem zaplanowano budowę sieci synchronizacyjnej.

- W [1999 r.] została wybudowana w TPSA. sieć synchronizacyjna składająca się z Zegara Głównego Odniesienia (ZGO) klasy PRC zlokalizowanego w węźle „Warszawa CTM” oraz 13 wtórnych źródeł sygnałów synchronizacyjnych SSU, zlokalizowanych w różnych węzłach telekomunikacyjnych warstwy tranzytowej. Do węzła „Warszawa CTM” doprowadzony był również sygnał częstotliwości wzorcowej z GUM.

Dystrybucja sygnałów synchronizacyjnych z ZGO do urządzeń SSU zlokalizowanych w węzłach poza „Warszawa CTM” była realizowana poprzez sieć transmisyjną SDH STM-16 firmy NEC.

- W [2002 r.] nastąpiła w płaszczyźnie tranzytowej rozbudowa sieci synchronizacyjnej o kolejne 9 urządzeń SSU w związku z rozbudową sieci międzystrefowej opartej o systemy transmisyjne SDH i trakty optyczne DWDM. Sygnały synchronizacyjne z ZGO do węzłów z urządzeniami SSU doprowadzone były poprzez sieć SDH STM-16 firmy NEC oraz częściowo z wykorzystaniem pętli regionalnych, zbudowanych na bazie systemów STM-16 firmy Alcatel.

- W końcu [2002 r.] do sieci warstwy lokalnej w Obszarach PS: Kraków, Tarnów, Rzeszów wprowadzono 5 urządzeń SSU w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego „Synchronizacja sieci w Regionie Kraków”.

- W [2004 r.] w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego „Wprowadzenie urządzeń synchronizacyjnych do warstwy lokalnej sieci” wprowadzono do sieci TP S.A. dodatkowo 33 urządzenia SSU.

- W [2007 r.] wprowadzono drugie urządzenie SSU dla węzła „Warszawa CTM”, ponieważ ilość wyjść dystrybucyjnych z urządzenia SSU została wyczerpana.

- Oprócz urządzeń SSU do sieci telekomunikacyjnej TP S.A. wprowadzono, głównie w mniejszych węzłach, dystrybutory sygnałów taktowania i synchronizacji. Dystrybutory były stosowane w przypadku, gdy ilość wyjść synchronizacyjnych z krotnic SDH była niewystarczająca dla zapewnienia prawidłowej synchronizacji elementów sieciowych występujących węźle.

- W latach [od 2000r. do 2008 r.] wprowadzono do sieci TP S.A. około 450 dystrybutorów z firm: Politechnika Poznańska (około 90%); Oscilloquartz; Gillam.

- System zarządzania siecią synchronizacyjną zlokalizowany został w węźle „Warszawa CTM” i obejmował monitorowanie i zarządzanie pracą wszystkich urządzeń SSU oraz ZGO.

Komunikacja pomiędzy stacją roboczą systemu a poszczególnymi urządzeniami SSU odbywała się poprzez sieć korporacyjną. W poszczególnych węzłach z urządzeniami SSU znajdowały się lokalne systemy nadzoru.

- Nadzór dystrybutorów sygnałów taktowania i synchronizacji był realizowany poprzez wyprowadzenie sygnalizacji alarmowej z dystrybutora do wejścia utrzymaniowego krotnicy SDH, a następnie do systemu zarządzania krotnicami SDH.

2.5.  Realizacja budowy nowej sieci synchronizacyjnej

W [2008 r.] podjęto realizację projektu inwestycyjnego „Budowa sieci ASON (Automatyczna komutowana sieć optyczna)”.

Celem projektu była optymalizacja zasobów w perspektywie realizacji projektów planowanych na najbliższe lata. W 20-tu węzłach nowobudowanej sieci zostały wprowadzone urządzenia 1678 MCC firmy Alcatel – Lucent.

Założeniem projektu była likwidacja pierścieni tranzytowych Alcatel 1660 i NEC 2500.

W związku z powyższym została zmieniona struktura istniejącej sieci synchronizacyjnej. Przez likwidację w/w pierścieni tranzytowych została zmniejszona liczba referencji wejściowych do urządzeń SSU i w związku z powyższym został wprowadzony do sieci drugi zegar klasy PRC w węźle „Warszawa/SA5”, aby prawidłowo zabezpieczyć synchronizację nowo budowanej sieci synchronizacyjnej.

  - Realizacja prac badawczo – rozwojowych  z zakresu synchronizacji, które zostały wdrożone do eksploatacji

W wyniku tych prac zostały wprowadzone do eksploatacji urządzenia i sprzęt pomiarowy opracowany przez Politechnikę Poznańską:

- W [1992 r.] opracowano prototyp miernika błędu przedziału czasu z funkcją szybkiej komparacji częstotliwości.

- W [1995 r.] wprowadzono do sieci TPSA, w ramach serii pilotażowej, wielokanałowe mierniki błędu przedziału czasu w konfiguracji maksymalnej (cztery kanały pomiarowe) pod nazwą system pomiarowy SP-2000 oraz sondy PDH (2Mbit/s),  i sondy SDH (STM-1).

- W [1997 r.] opracowano wzorzec czasu i częstotliwości synchronizowany sygnałami GPS.

- W [2000 r.] opracowano dystrybutor sygnałów taktowania i synchronizacji.

- W latach: [2001–2002],  firma Alcatel w ramach umowy ramowej z TP S.A. wprowadziła 105 dystrybutorów dla potrzeb synchronizacji 105-ciu central S-12.

- W [2001 r.] opracowano wielokanałowy miernik błędu

przedziału czasu w konfiguracji maksymalnej (cztery kanały

pomiarowe)  pod nazwą system pomiarowy SP-3000 z

wzorcem rubidowym.

- Podstawą wprowadzenia do sieci TPS.A. systemów

pomiarowych i wzorców czasu i częstotliwości było

Zarządzenie nr 48 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i

Rozwoju Technicznego z dnia 26.06.1998 r. w sprawie   wprowadzenia „Wymagań technicznych na miernik błędu przedziału czasu” oraz „Wymagań technicznych na źródło sygnału referencyjnego sterowane sygnałami globalnego systemu pozycyjnego GPS.”

- Dotychczas do sieci TP S.A. wprowadzono ogółem:

- 14 systemów pomiarowych SP-2000,

- 14 systemów pomiarowych SP-3000,

- 28 wzorców czasu i częstotliwości synchronizowanych

sygnałami GPS,

- około 130 sond pomiarowych różnego rodzaju,

    - Prace badawczo- rozwojowe z zakresu synchronizacji, które umożliwiły rozpoznanie i rozwiązanie wielu problemów:

- Opracowanie metod kontroli poprawności synchronizacji central poprzez dokumentowanie liczby poślizgów kontrolowanych oraz opracowanie dla służb utrzymaniowych wytycznych do instrukcji wskazujących sposób wykorzystania tych metod.

- Wyjaśnienie problemów związanych z synchronizacją wyniesionych modułów centralowych RSU z macierzystą centralą (HOST) S-12, przy stosowaniu systemów transmisyjnych SDH.

- Badanie jakości sygnałów taktowania (MTIE, TDEV) centrali E-10 A, przy synchronizacji centrali sygnałem 2,048 MHz wydzielonym z sieci SDH z wykorzystaniem nowoopracowanego modułu synchronizacyjnego centrali.

- Opracowanie oprogramowania uzupełniającego dla central systemu EWSD, umożliwiającego uzyskanie zbiorczych danych o liczbie poślizgów kontrolowanych występujących w traktach międzycentralowych 2 Mbit/s na skutek niewłaściwej synchronizacji.

- Zbadanie możliwości przenoszenia sygnałów synchronizacyjnych za pośrednictwem sieci transmisyjnej SDH pracującej poprzez systemy DWDM.

- Rozpoznanie poprawności synchronizacji urządzeń stacjonarnych  systemów dostępowych w sieci TP S.A.

3.   Realizacja prac z zakresu dystrybucji sygnału czasu

Od [1999 r], w TP S.A. podjęto wiele prac dotyczących zagadnień dystrybucji sygnału czasu. Były to prace badawczo-rozwojowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

Z prac teoretycznych zostały zrealizowane między innymi:

- Nowe techniki dystrybucji  sygnałów czasu i ich wykorzystanie do synchronizacji częstotliwości zegarów oraz znaczenie tych technik dla  jakości  pracy sieci szerokopasmowej B-ISDN.

- Wykorzystanie synchronizowanej sieci telekomunikacyjnej do dystrybucji sygnałów czasu dla różnych użytkowników (operatorów).

- Ekspertyza zapotrzebowania na sygnały czasu w sieciach telekomunikacyjnych krajowych operatorów i ważniejszych działów gospodarki narodowej.

Z prac praktycznych należy zwrócić uwagę na następujące prace:

- Taktowanie i nastawianie skali czasu zegarynek ETC-

-1067, usytuowanych w CRT w Warszawie.

W ramach w/w. pracy wykonano dwa moduły układów taktowania i nastawiania skali czasu zegarynek ETC –

-1067, zainstalowanych na obiekcie CEMA-2.

Informacja o czasie z w/w zegarynek była rozprowadzana po łączach telefonicznych w sieci telekomunikacyjnej TP S.A. do większości węzłów telekomunikacyjnych.

- Sieć pilotażowa dla transferu sygnałów czasu do wybranych węzłów tranzytowych sieci telekomunikacyjnej TP S.A. (praca jednak nie została wdrożona do eksploatacji).

- W [2005 r.] na podstawie opracowanej i przyjętej przez CBR koncepcji dystrybucji sygnału czasu podjęto w TP S.A. realizację projektu inwestycyjnego „System dystrybucji sygnału czasu w sieci korporacyjnej i internetowej”.

W wyniku realizacji projektu została wybudowana sieć dystrybucji sygnału czasu oparta o zegary atomowe i sieciowe serwery czasu. Dystrybucja sygnału czasu do klienta była realizowana za pomocą powszechnie używanego protokołu sieciowego NTP (Network Time Protocol). System realizował i dostarczał czas zgodny z UTC(PL), który stanowi urzędową polską skalę czasu.

Pierwotne źródło czasu (Stratum 0) w systemie stanowiły zegary atomowe, rozmieszczone w dwóch lokalizacjach w Warszawie (CBR – ul. Obrzeżna 7 i Pion Sieci – ZGO – ul. Nowogrodzka 45).

Sygnały czasu z w/w zegarów atomowych doprowadzone były, w każdej lokalizacji, do trzech serwerów czasu (dwa pracowały w sieci korporacyjnej a jeden w sieci internetowej).

- Para serwerów (ntp1-cbr, ntp1–zgo) była przeznaczona do obsługi „zapytań ntp” dla wszystkich urządzeń teleinformatycznych pracujących w sieci korporacyjnej.

- Para serwerów (ntp2-cbr, ntp2-zgo) była dedykowana do obsługi zapytań terminali przy centralach telefonicznych.

W ten sposób zapewniono redundancję usługi i zabezpieczono usługę przed przeciążeniem.

- Znaczące wydarzenia dotyczące zagadnień synchronizacji

  - Powołanie służb utrzymania częstotliwości i czasu - UCC Powołanie UCC wprowadzono [22.10.1996 r.] Uchwałą nr 136/96 Zarządu TPS.A.);

  - Organizacja szkoleń z zakresu synchronizacji:

a)  dla służb utrzymania częstotliwości i czasu; [15/.04.1998r.];

szkolenie obejmowało część teoretyczną i część praktyczną w zakresie pomiarów przy użyciu systemów pomiarowych

SP- 2000;

b)    dla osób zajmujących się opracowywaniem projektów synchronizacji w Zakładach Telekomunikacji; szkolenie odbyło się ([w drugiej połowie czerwca 1999 r]);

c)     „Wprowadzanie synchronizacji do central systemów EWSD, 5ESS, S-12 przy współpracy z systemem SDH firmy NEC”, szkolenie praktyczne prowadzone w CBR na makietach ww. systemów ([w drugiej połowie listopada 1999 r.]);

d) „Badania i pomiary systemu SDH przy współpracy z urządzeniem SSU w zakresie synchronizacji”; szkolenie praktyczne, prowadzone na makietach sprzętu SDH firm Alcatel, Lucent Technologies, Siemens ([w drugiej połowie listopada i pierwszej połowie grudnia 2000 r]);

4.3.  Organizacja Narad Technicznych służb UCC.

- I Narada Służb UCC - (Kazimierz Dolny –

[11 - 12.01. 1999 r.]);

- II Narada Służb UCC – (Pieczyska –

[19 - 21.06. 2000 r.]);

- III Narada Służb UCC – (Piaski k/Ruciane Nida –

[29 - 31.05 2001 r.]);

- IV Narada Służb UCC-Serock –

[21 - 22.10. 2002 r. ];

  - Roczne „Spotkania /Narady UCC.

Miały charakter roboczy. Organizowano je jako ogólnopolskie oraz jako lokalne. Prezentowano referaty problemowe oraz dyskusje w sprawach technicznie ważnych i pilnych.

- Działalność specjalistów TPSA w zakresie zagadnień synchronizacji i dystrybucji sygnału czasu.

Specjalistów (a tym bardziej ekspertów) z tej dziedziny telekomunikacji było  zawsze (z różnych przyczyn), bardzo mało. Byli oni usytuowani w różnych miejscach w kraju i pracowali w różnych instytucjach. Całokształt spraw i ich koordynację prowadziło kilku ekspertów z Dyrekcji Spółki TPS.A. i Centrum Badawczo-Rozwojowego. Eksperci Ci zajmowali się szerokim wachlarzem zagadnień dotyczącym ww. tematyki, a mianowicie:

- współpracą ze służbami UCC i innymi,                                zainteresowanymi służbami eksploatacyjnymi;

- współpracą  z komórkami inwestycji;

- współpracą  z ekspertami z: Instytutu Łączności, Politechniki Poznańskiej i Warszawskiej;

- współpracą  z producentami sprzętu telekomunikacyjnego, w tym między innymi komutacyjnego: ALCATEL (S12 i E10B); Lucent Technologies (5ESS); DGT- Gdańsk; Siemens (EWSD);

- nadzorowali i brali udział w opracowywaniu projektów   dokumentów normatywnych (normy, wytyczne, instrukcje, WTE,);

- nadzór lub współudział we wszelkiego rodzaju Komisjach (np.: odbiorczych prac badawczo-rozwojowych; przetargowych; odbiorczych projektów inwestycyjnych; kontroli i oceny jakości; spraw problemowych itp.);

- planowaniem rozwoju oraz modernizacji (koncepcje; prognozy; plany wieloletnie; plany inwestycyjne);

- opiniowaniem dokumentów normatywnych i inwestycyjnych;

6.  Dokumenty dotyczące zagadnień synchronizacji i dystrybucji sygnału czasu

6.1.  „Plan synchronizacji sieci SDH i central międzymiastowych”- TPSA – CBR/[1995] „Projekt”;

6.2. „Wytyczne Zarządu TP S.A. [z dnia 7.12.1995 r.] w sprawie wprowadzenia planu synchronizacji central cyfrowych TP S.A. na okres przejściowy”;

6.3. „Zasady organizacji służby utrzymania częstotliwości i czasu” - Uchwała nr 136/96 Zarządu TP S.A. [z dnia 22.10.1996 r.] powołująca w 13 węzłach transmisyjnych Służby utrzymania częstotliwości i czasu - UCC;

6.4.  „Plan synchronizacji sieci telekomunikacyjnej TP S.A.”, wprowadzony zarządzeniem nr 50 Prezesa Zarządu TP S.A. [z dnia 17 listopada 1997 r.];

6.5. „Utrzymanie sieci synchronizacyjnej” - Instrukcja TK-18 wprowadzona zarządzeniem nr 16 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i Rozwoju Technicznego [z dnia 27 kwietnia 1998 r.];

6.6.   „Wymagań technicznych na miernik błędu przedziału czasu”

Zarządzenie nr 48 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i Rozwoju

Technicznego [z dnia 26.06.1998 r.];

  - „Wymagań technicznych na źródło sygnału referencyjnego sterowane sygnałami globalnego systemu pozycyjnego GPS”. Zarządzenie nr 48 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i Rozwoju Technicznego [z dnia 26.06.1998 r.];

  - Wprowadzenie do sieci TP S.A. systemów pomiarowych SP-2000 i źródeł sygnału referencyjnego sterowanych sygnałami globalnego systemu pozycyjnego GPS (Zarządzenie nr 48 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i Rozwoju Technicznego – T. Grucy [z dnia 26.06.

1998 r.)];

6.9.  „Zasady organizacji służby utrzymania częstotliwości i czasu oraz jej współpracy z jednostkami organizacyjnymi i służbami eksploatacyjnymi TP S.A.” Zarządzenie nr 208 Dyrektora TP S.A. ds. Eksploatacji i Rozwoju Technicznego [z dnia 15.09.1999 r];

6.10.  „Warunki techniczne na standardowe punkty styku pomiędzy siecią PSTN/ISDN TPSA a sieciami innych operatorów” – Zarz. Nr. 83. Dyr.TPSA ds. Eksploatacji Rozwoju Technicznego Tadeusza Grucy

[z dnia 28.04.2000 r];.

6.11.  „Nowelizacja  Planu synchronizacji sieci SDH i central            międzymiastowych”;

6.12.  „Zasady organizacji utrzymania częstotliwości i czasu” wprowadzone do zadań organizacyjnych Obszarów Pionu Sieci i Ośrodków Sieci Dalekosiężnej pismem nr SDU/K-618/TP/01/2118

[z dnia 02.10.2001 r.] Dyrektora Pionu Sieci TP S.A. Tadeusza Grucy oraz do zadań komórek centralnych przy współpracy z Działem Wspomagania Zarządzania w Dyrekcji Pionu Sieci;

6.13.  „Plan synchronizacji sieci telekomunikacyjnej TP S.A. – wydanie drugie”, wprowadzony zarządzeniem nr S-23 Dyrektora Pionu Sieci TP S.A.[z dnia 21 lutego 2001 r.] wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr S-91 Dyrektora Pionu Sieci TP S.A. [z dnia 21   sierpnia 2001 r.];

6.14. „Utrzymanie synchronizacji w centralach systemów: S-12, E-10B, EWSD, 5ESS i DGT, stosowanych w TP S.A” - Instrukcja SK-24 wprowadzona zarządzeniem nr S-109 Dyrektora Pionu Sieci TP S.A.

[z dnia 21 grudnia 2001 r.];

6.15.   „Utrzymanie  sieci  synchronizacyjnej  i  sieci  dystrybucji sygnału

czasu” - Instrukcja SK-25 wprowadzona zarządzeniem nr S-2  Dyrektora Pionu Sieci TP S.A. [z dnia 15 stycznia 2002 r.];

6.16.  „Wymagania techniczno – eksploatacyjne dotyczące synchronizacji sieci telekomunikacyjnej” – WTE -  Zarządzenie Dyrektora Pionu Sieci TPSA - Tadeusza Grucy [z dnia 13.05.2003 r.]; Podstawowy dokument normatywny (52 stron formatu A4.);

6.17.   „Wymagania Techniczno – eksploatacyjne dla systemów SDH” -. Zarządzenie Nr. 12. Dyrektora Pionu Sieci TPSA - Tadeusza Grucy

[z dnia 28.01.2003 r.];

- Podsumowanie

Zagadnienia synchronizacji i dystrybucji sygnału czasu w historii rozwoju telekomunikacji, jak również i obecnie - odgrywają znaczącą rolę.

Zapewnienia właściwej jakości świadczonych różnego rodzaju usług, synchronizacji i poprawnego czasu wymagają: systemy komutacyjne, systemy transmisyjne, sieci ATM, sieci komórkowe, sieci dostępowe, itp.

Mimo integracji różnych technik i usług, zagadnienia synchronizacji i dystrybucji sygnału czasu mają i będą miały istotny wpływ na jakość świadczonych usług w nowoczesnej telekomunikacji i teleinformatyce.

W związku z powyższym specjaliści zajmujący się tą tematyką powinni śledzić jej rozwój i wprowadzać nowoczesne rozwiązania.

8.  Literatura:

8.1.  „Problemy synchronizacji telekomunikacyjnej sieci cyfrowej”- Andrzej Dobrogowski.; Mieczysław Jessa.; Tom A.; Krajowe Sympozjum Telekomunikacji – Bydgoszcz – [1994 r.];

8.2.  TPSA - CBR „Plan synchronizacji sieci SDH i central międzymiastowych” – projekt [1995 r.];

8.3.  „Taktowanie i synchronizacja w multiplekserach SDH”-

Andrzej Dobrogowski; Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne. Nr.10/[1995 r.];

8.4.  „Synchronizacja sieci Telekomunikacji Polskiej” Tadeusz Pawszak; Tadeusz Zagrobelny - Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne Nr.11/[ 1996 r.];

8.5.  „Zarządzanie synchronizacją sieci telekomunikacyjnej” Andrzej Dobrogowski; Mieczysław Jessa; Przegląd Telekomunikacyjny Nr.1/[1997 r.];

8.6. „Odtwarzanie taktu z zastosowaniem interpolacji” Dobrogowski A.; Kasznia M. – Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne Nr. 4./[1997 r.];

8.7.  „Podstawy pomiarów parametrów sygnałów i urządzeń synchronizacji sieci telekomunikacyjnej” Dobrogowski A.; Jessa M.;Kasznia M.;- Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne Nr. 6./[1997 r.];

8.8.  „Synchronizacja sieci telekomunikacyjnej” Dobrogowski A.; Jessa M.; Kasznia M.; Lange K.; Wolf M. - Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne Nr. 6./[ 1997 r.];

8.9.    Zalecenia ITU-R TF. 686-1: „Glossary” [1997 r.];

8.10. „Sieć synchronizacyjna” Andrzej Dobrogowski; INFOTEL –  Telekomunikacja wczoraj, dziś i jutro – Nr.2./[1998 r];  artykuł str.11/16;

811.  „Synchronizacja sieci telekomunikacyjnej” Jerzy Miłek, Artur Natorski,Tadeusz Pawszak, Tadeusz Zagrobelny; Artykuł – Przegląd Telekomunikacyjny Nr.11/[2001 r.];

8.12.  Zalecenia ITU-T ( G.703; G.704; G.707/1996; G.781/1999; G.803/2000;G.811; G.812;G.813;G.462; EN 55022;EN 50081; EN 50082) oraz: ETS DE/TM -3017-3-03/06.1994; ETS 300 462-3/01.1997; EN 300 417-6 i EN 300 462-5;

8.13  „Problemy synchronizacji w sieci Telekomunikacji Polskiej” Tadeusz Pawszak; Referat na Krajowe Sympozjum  Telekomunikacji w Bydgoszczy /[wrzesień 2003 r.];

  - Polskie normy:

      - PN-EN 55022:2000„Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Urządzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych”;

      - PN-EN 61000-6-3: 2002U –„Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Wymagania dotyczące emisyjności w środowisku mieszanym, handlowym lekko uprzemysłowionym”;

      - PN-EN 61000-6-1:2002U - –„Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Normy ogólne. Wymagania dotyczące odporności w środowisku mieszanym, handlowym lekko uprzemysłowionym”;

Opracował:

Eugeniusz Gołębiewski;

Warszawa 18.03.2009 r.